5  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети автомобиля должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- отключить аккумуляторную батарею;

- подключить провода к клеммам розетки и закрепить розетку на подрозетнике с помощью винтов  и гаек М5 или с помощью саморезов.

- подключить провода от клемм розетки к бортовой сети автомобиля в соответствии со схемой рис. 2 с помощью разветвителей проводов;

- проверить на автомобиле действие световых сигналов.

Схема подключения электрооборудования

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации ТСУ составляет 18 месяцев со дня продажи его магазином. Претензии по качеству ТСУ принимаются в течение срока гарантии при условии эксплуатации в соответствии с настоящим руководством по месту нахождения предприятия изготовителя.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О   О    П Р И Е М К Е

Тягово-сцепное устройство полностью укомплектовано, соответствует

ТУ 4591-002-232512563-2004 и признано годным к эксплуатации.

ДАТА  ВЫПУСКА  ____________		ДАТА ПРОДАЖИ________

ШТАМП  ОТК_______  				ШТАМП МАГАЗИНА

# РОССИЯ     ООО «AvToS»

140400, Московская область, г. Коломна,

### улица Озерское шоссе, дом 55

ИНН 5022020095

тел. +7-496-616-92-67;

факс +7-496-616-91-17

## ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

## ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

DERWAYS  Aurora 2006-2008г.в.

КОД  DR 01

Рис.1

#### ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ

При покупке необходимо проверить комплектность. В руководстве должна быть указана дата продажи и поставлен штамп магазина. Необходимо сохранять руководство в течение всего гарантийного срока эксплуатации устройства.

ВВЕДЕНИЕ

Устройство тягово-сцепное (ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки автомобиля с буксирным прицепом. Для обеспечения сцепки автомобиля с прицепами различных марок присоединительные элементы ТСУ стандартизированы в соответствии с ОСТ 37.001.096-84. Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем руководстве.

##### ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Не допускается буксировка прицепа полной массой более   750кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

1.2  Вертикальная статическая нагрузка  на сцепной шар не более 490 Н (50 кгс)

1.3  Работу по монтажу ТСУ рекомендуется проводить в условиях СТО.

1.4  При каждом ТО необходимо производить подтяжку резьбовых соединений.

1.5 Изготовитель не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при изменении потребителем его конструкции и при нарушении правил его эксплуатаци

##### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип шарнирного соединения Диаметр сцепного шара Вертикальная нагрузка на шар, не более Полная масса буксируемого прицепа, не более Масса ТСУ, не более | - шаровой 50 мм 50 кгс 750 кг 20,6 кг |
| --- | --- |

3  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. | ТСУ в сборе Шар Подрозетник Кронштейн левый Кронштейн правый Уголок Втулка Ф21х 65 Закладная планка Болт М16х40 .88 Болт М12х35 .88 Болт М12х50 .88 Болт М12х70х1,25 .88 Болт М12х90 .88 Гайка М16 Гайка М12 Гайка М12х1,25 (самостоп.) Шайба Ø16 Шайба Ø12 Шайба пружинная Ø16 Шайба пружинная Ø12 Руководство | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 4 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. 2шт. 5 шт. 2 шт. 4 шт. 5 шт. 4 шт. 5 шт. 1шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### УСТАНОВКА ТСУ НА АВТОМОБИЛЬ

Автомобиль оборудуется ТСУ в следующем порядке:

- установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму, приняв все необходимые меры обеспечения безопасности выполняемых работ;

- демонтировать бампер с усилителем;

- установить уголок поз.6 под косынку крепления буксировочной проушины, прижать уголок к низу рамы автомобиля;

- используя уголок как кондуктор просверлить отверстия ( 13 мм в раме автомобиля (раму сверлить насквозь) и усилителе буксировочной проушины;

- с внутренней стороны от буксировочной проушины закрепить кронштейн правый поз.5 к уголку поз.6 через просверленные отверстия усилителя проушины используя втулку поз7 и крепежные элементы закрепить уголок поз.6 к раме автомобиля;

- ВНИМАНИЕ!!!   Установка ТСУ без втулки поз.7 может привести к деформации элементов кузова автомобиля при  монтаже и их разрушению при эксплуатации

- завести между втулкой  крепление рессор и рамой  кронштейн левый поз.4 ;

- завести в раму закладную планку поз.8 установить усилитель бампера и бампер на место;

- закрепить ТСУ между кронштейнами поз.4,5;

- с помощью болтов  поз.12 и гаек поз.16  установить  шар на место;

- установить шар строго симметрично продольной оси автомобиля;

- используя кронштейн левый поз.4 как шаблон просверлить низ рамы автомобиля сверлом ( 13 мм;

- используя закладную планку и крепёжные элементы окончательно закрепить кронштейн левый поз.4;

- в соответствии с пунктом 5 паспорта подключить электрооборудование;

- произвести полную затяжку  резьбовых соединений с моментом  30-35 Нм ;

- сцепной шар ТСУ покрыть слоем консистентной смазки типа ЛИТОЛ.